USŁUGI PROJEKTOWE sc

drogi, ulice, organizacja ruchu

inż. Franciszek Rytwiński tel. 266-87-64; 601-86-87-78

ul. gen. Władysława Andersa 42 09-410 Płock

NIP 774-27-49-470  e-mail: rondofr@poczta.onet.pl

Przebudowa drogi gminnej do miejsc. Czesławów

pow. Gostynin woj. Mazowieckie

działki nr  76, 16,  km 0+000 do 0+945 i działka nr 79

od km 0+000 do 0+220,55 km.

Inwestor:  Urząd Gminy Pacyna

pow. Gostynin

Projektant: inż. F. Rytwiński upr. drog 148/88

Asystent:	K. Rytwiński

Egz. nr 1,  2,  3,  4,

Płock 2006.03

-1-

OPIS DO ZGŁOSZENIA

na przebudowę drogi gminnej do miejsc. Czesławów

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej do miejsc.  Czesławów ,  działka 74, 76, 16, 79 o łącznej długości  odcinków 945+220,55 = 1165,55m

# 2.0. LOKALIZACJA

Teren objęty przebudową znajduje się  w miejsc. Czesławów, grunty wsi Wola Pacyńska i Czesławów, początek odcinka objętego przebudową to krawędź istniejącej drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, koniec w odl. 945m z sięgaczem prawym – działka nr 79 o L=220,55m,  szczegółową lokalizację pokazano na orientacji i mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000.

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIE TERENU

Na całym odcinku pola uprawne, zabudowa produkcyjna, wolnostojąca, działki w większości wygrodzone, teren płaski, pojedyncze drzewa poza obszarem robót.

Charakterystyka terenu:

Na odcinku do przebudowy nawierzchnia żużlowa szerokości do 3,5m; pas drogowy szerokości od około 5,0m. Pobocza gruntowe, droga wyniesiona nad teren do 10 cm,  rowy przydrożne nie występują, poprzeczne nie kolidują z zakresem robót.

Na terenie występują pojedyncze drzewa poza  krawędzią pasa drogowego, w odległości około 5m od granicy działki przebiega wodociąg, jest poza granicą robót.  Wodociąg gminny zagłębiony około 1,7m ppt, na przejściach pod drogą są rury ochronne. Linie telefoniczne nie występują.

Włączenie  do istniejącej drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0m z pasem drogowym szer. 12,0m.

## -2-

## 4.1. Stan terenowo-prawny

Teren objęty opracowaniem stanową grunty gminy Pacyna. Na całej długości droga  mieści się w istniejącym pasie drogowym.

# 5.0. OPIS  ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Zakres robót został podzielony na dwa niezależne odcinki:

a/ działki 74, 76, 16, o łącznej długości 945m i projektowanej szerokości nawierzchni 3,0m,

b/ działka  79, sięgacz, szerokość jezdni 2,5m, pasa drogowego 3,0, długość 220,55m.

Droga na całym odcinku mieści się w istniejącym pasie drogowym, nie będzie dodzieleń, wody opadowe odprowadzane są na pobocza – w granicach działek. Spadek nawierzchni daszkowy – 2%, warstwa dolna szersza od górnej o 2x10cm.

Zakres robót obejmuje:

- ułożenie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej szer.2,5 i  3,0m i grub. 4+4 na istniejącym żużlu na całym odcinku,

- uzupełnienie poboczy pospółką po robotach nawierzchniowych – wykonanie przez mieszkańców.

Niweleta – po terenie z wyrównaniem lokalnych zasoleń mieszanką optymalną – do 10% powierzchni. Zjazdy i poszerzenia nie występują.

6.0 Obszar oddziaływania obiektu.

Planowany zakres robót ogranicza się do działek  74, 76, 16, 79 i nie oddziaływuje na inne działki, parametry przebudowywanych obiektów nie ulegną zmianą tak  w planie jak i profilu; zachodzi tylko wykonanie nawierzchni.

# 6.0. Uwagi odnośnie realizacji

Roboty wykonywane będą przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, rodzaj i wielkość sprzętu dostosowana do zakresu robót.

Występują roboty proste takie jak:

- uporządkowanie  poboczy,

- podbudowy i nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje nieskomplikowane,

-3-

7.0 Termin rozpoczęcia

Planowany termin rozpoczęcia robót   po 01.05.2006r

8.0. Zestawienie powierzchni.

- powierzchnia jezdni	     				3900 m2

Opracował:

inż. Franciszek Rytwiński

| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA |
| --- |
|  |  | strona | nr rys. |
| 1. | Opis do zgłoszenia | 1-3 |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
|  | RYSUNKI |  |  |
| 1. | Orientacja |  | 1 |
| 2. | Projekt zagospodarowania terenu |  | 2 |
| 2. | Przekroje normalne |  | 3 |
| 3. | Profil podłużny |  | 4 |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |