# PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla przebudowy drogi gminnej do miejsc. Czesławów  gm. Pacyna

- Specyfika budowy:

Zakres robót obejmuje:

- profilowanie podłoża pod nawierzchnię ,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie poboczy

Roboty prowadzone będą bezpośrednio na lub przy drodze, przy zamkniętym ruchu, ilość  pojazdów ograniczonym tylko mieszkańcy i pojazdy budowy.

- Zagrożenia.

Głównym zagrożeniem dla pracowników będą przejeżdżające pojazdy i w związku z tym należy pamiętać że:

- prawidłowe i staranne oznakowanie robót wpływa w sposób zasadniczy na bezpieczeństwo ruchu w obrębie prowadzonych robót,

- podstawowym znakiem ostrzegającym o robotach jest znak A-14,

- wszelkie znaki i sygnały związane z robotami muszą być usuwane niezwłocznie po zakończeniu robót lub przestawiane w miarę ich postępu,

- do oznakowania robót stosujemy wyłącznie znaki odblaskowe duże, o czytelnym piktogramie

- podstawowym urządzeniem zabezpieczającym jest zapora biało-czerwona o szerokości deski 30 cm,

- konstrukcja pachołków i znaków przenośnych używanych do oznakowania robót musi zapewniać odpowiednią stabilność,

- poza ww uwagami obowiązują warunki BHP przy robotach na drodze,  na budowie obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia kamizelek ostrzegawczych barwy pomarańczowej.

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu na czas budowy.

F. Rytwiński