- WIADOMOŚCI WSTĘPNE

- Dane ogólne

  - Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest wykonania operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Luszynie, gm. Pacyna do rowu melioracyjnego.

Wyżej wymieniony operat wodnoprawny wraz z wnioskiem stanowić będzie syntezę i ewentualne uzupełnienie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnej - pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w myśl art. 122 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) poprzez odprowadzanie oczyszczonych ścieków do ziemi (rowu melioracyjnego). Konieczność ta zaistniała w momencie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Pacyna nieruchomości należących do Zasobów Własności Agencji Rolnej Skarbu Państwa  nieruchomości i środków trwałych byłego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Luszynie, w których to skład właśnie wchodzi oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną osiedlową. Obecnie wydane jest przez Starostę Gostynińskiego pozwolenie wodnoprawne w powyższym zakresie na Gospodarstwo Mieszkaniowe Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rokiciu z/s w Cieślinie obejmujące swym zasięgiem gospodarstwo w Luszynie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy nie ma możliwości przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego w momencie kiedy podmiot – w tym przypadku Gmina Pacyna przejęła już oczyszczalnię, w związku z powyższym koniecznym staje się uzyskanie nowego pozwolenia na odprowadzanie ścieków. Jednocześnie niniejsza dokumentacja wraz z wnioskiem gminy o uzyskanie pozwolenia, będzie stanowiła podstawę dla Starosty Gostynińskiego do wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego – decyzji z dnia 09.12.2005r., znak: RLO.6223-30/05.

Przedmiotowy operat będzie odpowiadał wymaganiom zawartym w art. 132 cytowanej ustawy Prawo wodne. Operat spełniał będzie również wymagania zawarte w art. 184  ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j z 2008r. Dz. u. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

  - Dokumenty i materiały służące do opracowania

Do opracowania przedmiotowego operatu wodnoprawnego wykorzystano materiały przedstawione poniżej. Część z nich znajdowała się w posiadaniu Zalecającego wykonanie operatu, w części zaś zachodziła konieczność wykonania dodatkowych opracowań. 
Są to m.in.:

- informacje uzyskane od Inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych ścieków sanitarnych i eksploatację oczyszczalni ścieków w Wyszynie – M. Syska-Żelichowska, Płock 2000r.,

- operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków bytowych z osiedla mieszkaniowego w Luszynie do rowu melioracyjnego. Praca pod kierunkiem mgr inż. Dariusza Mulskiego, Płock 2005r.,

- Projekt budowlany – wymiana złoża biologicznego oczyszczalni ściek ó dla osiedla mieszkaniowego w Luszynie – P. Lichocińki, Płock 2000r.,

- Instrukcja obsługi oczyszczalni ścieków osiedla mieszkaniowego w Luszynie, P. Lichociński. Płock 2000r.,

- pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Gostynińskiego z dnia 09.12.2005r., znak: RLO.6223-30/05 na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego,

- wyniki i analizy ścieków oczyszczonych i surowych,

- schematy i przekroje urządzeń,

- literatura.

  - Wykaz aktów prawnych

Poniżej przedstawiono wykaz aktów prawnych wykorzystanych w niniejszym opracowaniu:

- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),

- ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j z 2008r. Dz. u. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zmianami),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.  o odpadach (tj. z 2010r. Dz. U. 185, poz. 1243 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami).

- Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – decyzji administracyjnej na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Luszynie w myśl art. 122 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami). Właściwym Organem do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Starosta Gostyniński.

Operat wodnoprawny zawierał będzie, poza wymogami zawartymi w art. 132 cytowanej już ustawy Prawo wodne zawierał również, przegląd i analizę, a także uzupełnienie dokumentów w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska.

- Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

Celem zamierzonego korzystania jest szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych (art. 37, pkt 2 ustawy Prawo wodne) do ziemi – rowu melioracyjnego. Ścieki głównie pochodziły będą z Osiedla Mieszkaniowego w Luszynie, a także z pałacu (część hotelowa) w Luszynie. Na cele niniejszego pozwolenia uwzględnione będą również ilości ścieków pochodzące z rozlewni wód. Od jakiegoś czasu rozlewnia nie jest użytkowana, jednakże z perspektywy czasowej wydawanego pozwolenia (okres 10 lat) postanowiono uwzględnić w założeniach do pozwolenia i te ilości ścieków na cele rozlewni.

4. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby 
i adresu.

Zakładem ubiegającym się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Pacyna ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna.

    - Lokalizacja oczyszczalni i infrastruktury towarzyszącej.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działce nr ewid.: 24/9 obręb: Luszyn, 
gm. Pacyna o powierzchni 2115 m2. Działka jest ogrodzona. W skład obiektu wchodzi zewnętrzna sieć kanalizacyjna osiedlowa, kanalizacyjna przy blokach oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Omawiany obiekt położony jest w części zachodniej osiedla mieszkaniowego, w odległości około 250 m od zabudowań. Cały teren otoczony jest polami. W odległości około 100 m od oczyszczalni znajduje się rów melioracyjny będący odbiornikiem oczyszczonych ścieków. Dojazd do oczyszczalni stanowi droga osiedlowa o nawierzchni gruntowej. W chwili obecnej zgodnie z umowa przekazania nr 2/2010 z dnia 02.06.2010 i aktem notarialnym repertorium A nr 6259/2010 stanowi własność Gminy Pacyna.

W przyszłości rozważana jest modernizacja istniejącej oczyszczalni lub budowa nowej.

    - Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego  korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli

Omawiana sytuacja nie dotyczy kwestii oddziaływania na nieruchomości w zakresie planowanych do wykonania urządzeń wodnych, ponieważ obiekt jest już funkcjonującym.

Natomiast w zakresie szczególnego korzystania z wód zachodzi konieczność korzystania z cudzych własności w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków i ścieki te oddziaływały będą na rów okolicznych rolników. Ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego, którego administratorem jest Spółka Wodna w Pacynie. Sytuacja ta została uregulowana. Wójt Gminy Pacyna uzyskał zgodę od funkcjonującej na tym terenie Spółki na odprowadzanie ścieków do rowu – pismo w załączeniu.

    - Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego.

Dla omawianej inwestycji jak i dla omawianego obszaru, jak dotychczas nie ustanowiono warunków korzystania z wód regionu. W chwili obecnej trwają prace (konsultacje społeczne) na opracowaniem warunków korzystania z regionu.

    - Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawny.

System oczyszczania ścieków, przyjmowania ich i odprowadzania stanowi system zamknięty, chroniący środowisko przed niekontrolowanym przedostawaniem się ścieków do niego. Jedynym oczekiwanym miejscem zrzutu oczyszczonych ścieków jest wylot tych ścieków posadowiony w rowie melioracyjnym. Przy sprawnej oczyszczalni parametry ścieków mieszczą się w granicach dopuszczalnych parametrów i nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Tak więc jakość i ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Luszynie w sposób minimalny wpływa na środowisko a parametry ścieków nie będą odbiegały w sposób znaczących od jakości wód prowadzonych rowem.

    - Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe 
oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizacje celów środowiskowych dla nich określonych

Zgodnie z art. 38 b ustawy Prawo wodne cele środowiskowe określa się dla:

- jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione;

-   sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych;

-   jednolitych części wód podziemnych;

-   obszarów chronionych:

*   jednolitych części wód, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;

* obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu  gospodarczym;

*   jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych;

*  obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych;

*  obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych;

* obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie 
o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Zgodnie z definicjami zawartymi w ww. ustawie przez jednolite częściach wód podziemnych  rozumie się określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. Natomiast przez jednolite częściach wód powierzchniowych rozumie się oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak:

a) jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny,

b) sztuczny zbiornik wodny,

c) struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części,

d) morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne;

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód.

Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych.

Cele, te realizuje się przez podejmowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju, w szczególności działań polegających na:

1) stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy,

2) zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1.

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,

3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Celem środowiskowym dla obszarów chronionych, jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów szczególnych na podstawie których te obszary zostały utworzone, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych postanowień.

Cele środowiskowe zawiera się w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
i weryfikuje co 6 lat. Osiągnięciu celów środowiskowych służy realizacja działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju.

Na omawianym terenie nie ma wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych. Nie ma też obszarów chronionych wskazanych powyżej poza ujęciami wód zlokalizowanymi na terenie Gospodarstwa Rolnego obecnie dzierżawionego przez Pana Krzysztofa Zembskiego. Tak więc oczyszczalnia ścieków może stanowić jedynie zagrożenia dla wód podziemnych. 
W przypadku jednak sprawnie funkcjonującej kanalizacji  sanitarnej i oczyszczalni ścieków takie zagrożenie nie występuje. Ponadto ujęcia izolowane są warstwa gliny nieprzepuszczalnej co stanowi ich naturalną ochronę do tego stopnia, że w dokumentacjach hydrogeologicznych ujęć nie przewidziano konieczności wyznaczania strefy ochrony pośredniej ujęć.

    - Opis urządzenia wodnego, w tym położenie (lokalizacja) za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania.

Wylot ścieków nie jest zagadnieniem, na które wnioskodawca będzie chciał uzyskać pozwolenie wodnoprawne, jest to urządzenie istniejące dlatego poza określeniem współrzędnych geograficznych wylotu nie będą określane inne jego parametry.

Współrzędne geograficzne wylotu:

* długość geograficzna wschodnia E: 19° 45′ 21″

* szerokość geograficzna północna N: 52° 16′ 7″

    - Rodzaj urządzeń pomiarowych.

W przedmiotowej oczyszczalni nie stosuje się i nie przewiduje się stosowania urządzeń do opomiarowania ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rowu melioracyjnego. Przyjęto że ilość ścieków wprowadzanych do oczyszczalni jest równa ilości odprowadzanych oczyszczonych ścieków do rowu. Natomiast ilość ścieków wprowadzana do oczyszczalni jest równa ilości pobieranej wody przez podmioty korzystające z oczyszczalni.

12. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych 
w tych sytuacjach.

Oczyszczalnia jest instalacją istniejącą i funkcjonującą. Rozruch, zatrzymanie oraz postępowanie w awaria przedstawia szczegółowo instrukcja użytkowania instalacji. Kontrole funkcjonowania oczyszczalni przeprowadza wykwalifikowany i przeszkolony personel.  
W przypadkach awarii oczyszczalni bądź sieci kanalizacyjne należy zabezpieczyć miejsca awarii i niezwłocznie dokonać napraw w celu uniknięcia przedostawania się ścieków do środowiska.

- Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących 
w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych 
do wykonania urządzeń wodnych.

Istniejąca oczyszczalnia znajduje się około 2,5 km od planowanego obszaru Natura 2000: PLB100003 - „DOLINA PRZYSOWY I SŁUDWI” oraz  w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy, utworzonego w 1988 r., jednak nie będzie ona oddziaływać negatywnie na te obszary chronione.

- Strony biorące udział w postępowaniu

Zgodnie z art. 28 Kpa. stroną w postępowaniu jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Na rzecz, niniejszego postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie pozwolenia wodnoprawnego wyróżnia się następujące strony, które powinny 
w nim uczestniczyć:

- Gmina Pacyna,

- Spółka Wodna w Pacynie,

Ponadto również na prawach strony mogą występować organizacje społeczne czy ekologiczne jeśli zgłoszą chęć uczestnictwa i organ prowadzący postępowanie uzna 
za zasadne ich dopuszczenie do tego postępowania.

- CZĘŚĆ ZASADNICZO – TECHNICZNA

- Urządzenia służące do redukcji zanieczyszczeń.

Ścieki odprowadzane są kanalizacją sanitarną do oczyszczalni biologicznej.

Obiekt składa się z następujących elementów:

- sieci kanalizacji zewnętrznej o długości około 500 m,

- osadnika Imhoffa o średnicy 4 m i głębokości 4,5 m z korytem przepływowym o pojemności mokrej około 25 m3, przegrodą stalową zapobiegającą odpływowi kożucha z powierzchni osadnika oraz zgromadzonych na dnie osadów, tym samym eliminującą zamulenie się koryta odpływowego. Czas przepływu ścieków przez osadnik wynosi 1,5 godziny,

- betonowego zbiornika pompowni z kręgów o śr. 2500 mm podzielonego na dwie części: pompową o pojemności mokrej 2 m3 oraz części buforowej  o pojemności około 10 m3,

- przewodu tłocznego podającego ścieki do złoża biologicznego śr. 80 mm stalowego,

- złoża biologicznego niskoobciążonego, zlokalizowanego w budynku murowanym, którego wypełnienie stanowią pakiety z tworzywa sztucznego typu terrepol 200 o wysokości 2,4 m, powierzchni wyrównawczej 18,38 m3 i objętości równej 44,1 m3, ułożone na ruszcie kształtowników stalowych opartych na bloczkach betonowych z 9 zraszaczami z rur PCV w technologii klejonej z końcówkami zraszającymi typu Devlan. Złoże wyposażone jest w 12 kominków wentylacyjnych,

- osadnika wtórnego z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm,

- układu recyrkulacji ścieków do pompowni grawitacyjnej składającego się ze studzienki, zasuwy oraz rurociągu kanalizacji,

- układu recyrkulacji osadów z osadnika wtórnego do pompowni – pompy,

- odpływu ścieków oczyszczonych kanałem zamkniętym długości około 100 m z wylotem ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego D-1.

- Opis procesu technologicznego.

Ścieki odprowadzane do oczyszczalni biologicznej w Luszynie spływają grawitacyjnie kolektorem do studzienki S1 usytuowanej przed oczyszczalnią. Stąd rurą o śr. 200 spływają do zbiornika – osadnika Imhoffa. Konstrukcja przelotów koryta oraz kształt trapezu osadnika zapewniają spowolnienie do minimum przepływu ścieków, dzięki czemu sedymentacja zachodzi bez zakłóceń. Powstałe odpady ulegają fermentacji beztlenowej, która znacznie zmniejsza ilość osadów i przyspiesza ich rozkład.

Po przejściu przez osadnik, ścieki grawitacyjnie przepływają do zbiornika pompowni przed złożem biologicznym, z którego za pomocą pompy są podnoszone na zraszacz ponad złożem i są rozdeszczowane na całą powierzchnie złoża. Wypełnienie złoża stanowią specjalne pakiety z tworzywa sztucznego typu terrapol 200, dzięki którym cała powierzchnia kanalików wewnętrznych zostaje wykorzystana do proces ów oczyszczania ścieków. Oczyszczanie zachodzi poprze kontakt ścieków z błona biologiczną, która wyrasta samoczynnie na powierzchni wypełniającej złoże. Zachodzą tu procesy filtracji oraz tlenowego rozkładu substancji organicznych w niszach tlenowych. Zanieczyszczenia zawarte w ściekach stanowią pożywkę dla drobnoustrojów tworzących błonę biologiczną. W miarę wzrostu masy, fragmenty błony odrywają się od podłoża i są spłukiwane do osadnika wtórnego. Tam opadają na dno w postaci osadu. Ciągła recyrkulacja ścieków i ich napowietrzanie intensyfikuje procesy biologicznego rozkładu. W okresie niskiego dopływu ścieki są wielokrotnie przepuszczane przez układ oczyszczalni co powoduje ich wyższy stopień oczyszczenia.

Na dnie osadnika wtórnego zamontowana jest pompa, która co 2 godziny przepompowuje zebrany osad do studzienki prze pompą wejściowa, a stamtąd do osadnika Imhoffa.

W związku ze złą pracą oczyszczalni ówczesny właściciel obiektu w 2004 r. wykonał szereg prac podnoszących sprawność urządzenia, m.in.:

- oczyszczono osadnik Imhoffa,

- zakupiono nową pompę,

- zwiększono objętość złoża biologicznego,

co zwiększyło czasowo sprawność oczyszczalni. W chwili obecnej ze wzglądu na nienajlepsze parametry oczyszczonych ścieków ponownie rozważana jest modernizacja istniejącej oczyszczalni bądź wykonanie nowej.

- Charakterystyka odbiornika ścieków

Informacje ogólne.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z analizowanej oczyszczalni ścieków w Luszynie jest rów melioracyjny o nazwie D – 1. Przedmiotowy rów znajduje się w ewidencji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych prowadzonej przez WZMiUW w Warszawie Odział Płock Inspektorat Gostynin. Całkowita długość rowu D- 1 wynosi 2 km 595 m, średnia szerokość w dnie 0,5 m, średnia głębokość 1,42 m, spadek około 3 %, zaś nachylenie skarp 1:1,5. Zlewnia analizowanego rowu wynosi około 1,1 km2.

Rów D – 1 wpada do rzeki Przysowy w km 3+375. Rzeka po raz ostatni objęta była monitoringiem w 1986 roku. Wówczas prowadziła wody III klasy czystości. Ze względu na brak pomiarów przepływu wody w rowie przez IMiGW charakterystyczne przepływu ustalono w oparciu o wzory empiryczne (wg Iszkowskiego).

Przepływ średni roczny

Qśr.  = 0,03171 × Cm × H × F (m3/s)

gdzie:

H – wysokość normalnego opadu rocznego (przyjęto 550 mm),

F – powierzchnia zlewni (1,1 km2),

Cm – współczynnik zależny od charakteru zlewni (przyjęto 0,25),

Qśr.  = 0,03171 × 0,25 × 0,55 × 1,1 = 0,0048 (m3/s)

Przepływ średni niski

QSNQ = 0,012684 × 0,75 × 0,25 × 1,1 × 0,55 = 0,0014 (m3/s) = 129,6 (m3/d)

Z uwagi na fakt, że powyżej analizowanego wylotu znajduje się wylot z gorzelni Gospodarstwa Rolnego dzierżawionego przez p. Zembskiego (mimo, że w chwili obecnej gorzelnia nie funkcjonuje – choć nie można wykluczyć jej uruchomienia w nadchodzącym 10 – cioleciu) proponuje się zwiększyć QSNQ do 0,002 (m3/s) co dobowo daje 172,8 (m3/d).

- Wpływ oczyszczonych ścieków na wody odbiornika

Obliczając wpływ oczyszczonych ścieków odprowadzanych  do rowu D – 1 na jakość wód prowadzonych rowem - przyjęto, że średnie zanieczyszczenie wód w większości rowach w Polsce wynosi :

BZT5 = 12 mg O2/l,

ChZT Cr = 100 mg/l,

Zawiesina ogólna = 50 mg/l.

Wielkość stężeń poszczególnych zanieczyszczeń w punkcie pełnego wymieszania oczyszczonych ścieków z wodami rowy obliczono według zależności:

Sz = Ss × Qs + Sr × Qr  /  Qs + Qr

gdzie:

Ss – stężenie odprowadzanych ścieków,

Qs – ilość odprowadzanych ścieków,

Sr – stężenie analizowanego parametru w rowie,

Qr – wielkość przepływu wody w rowie.

Przy parametrach zanieczyszczeń odczytanych z ostatnich wyników badań kształtujących się na poziomie:

BZT5 = 103 mg O2/l,

ChZT Cr = 225 mg/l,

Zawiesina ogólna = 47 mg/l,

Zanieczyszczenie odbiornika po pełnym wymieszaniu wyniesie odpowiednio:

BZT5 = 30 mg O2/l,

ChZT Cr = 125 mg/l,

Zawiesina ogólna = 49 mg/l.

Analizując wpływ odprowadzanych ścieków na jakość wód odbiornika można stwierdzić, że mają wpływ niewielki na te wody, poza czynnikiem BZT5, gdzie jakość odprowadzanych ścieków może wpływać znacząco na odbiornik. W praktyce jakość ścieków odprowadzanych jak i jakość wód odbiornika może być inna. Wpływ na wody rowu mogą mieć zanieczyszczenia z rolnictwa (nawozy sztuczne) – ponadto przy analizowaniu wyników ścieków oczyszczonych istnieje dość duży margines niepewności pomiaru. Nie mniej jednak, jak już wspomniano wcześniej, należy w najbliższym czasie rozważyć potrzebę modernizacji istniejącej oczyszczalni lub budowę nowej.

- Długość odcinka rowu przewidzianego do konserwacji.

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo wodne zakłady odnoszące korzyści z urządzeń wodnych zobowiązane są do partycypacji w ich utrzymaniu stosownie do odnoszonych korzyści. Dla takich warunków wprowadzania wód oczyszczonych tj. niewielkich ilościach ścieków oraz okresowego prowadzenia wody przez odbiornik (nie są to „wody płynące”) nie zachodzą przesłanki do zastosowania wzorów np Ruffela czy Rimmara do określenia zasięgu oddziaływania ścieków i tym samym wielkości partycypacji w kosztach utrzymania odbiornika.

Odległość do konserwacji rowu przez użytkownika ustalono w oparciu o uzgodnienia 
z właścicielem, a także opierając się na uprzednio wydanych pozwoleniach wodnoprawnych, ponieważ ilość odprowadzanych wód nie zmieniła się. W związku z powyższym ustalono objąć konserwacją wylot ścieków i odbiornik na długości od km 1+700 (wylot ścieków) do skrzyżowania z rowem D – 1/1.

- Określenie miejsca do poboru próbek ścieków przeznaczonych do analizy

Miejscem pobierania próbek ścieków do analizy proponuje się wyznaczyć wylot ścieków W przypadku gdyby pomiar ścieków na wylocie był uciążliwy lub niemożliwy do wykonania proponuje się wyznaczyć studzienkę kontrolną zlokalizowana przed wylotem do rowu.

Ponadto badania odprowadzanych ścieków surowych i oczyszczonych są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami).

- BILANS ILOŚCIOWY ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

Ustalając ilość odprowadzanych ścieków z oczyszczalni w Luszynie przyjęto, że ilość odprowadzanych oczyszczonych ścieków równa się ilości przyjmowanych na oczyszczalnie. Ilość tych ostatnich zaś równa się ilości pobieranej wody przez poszczególnych uczestników poboru wody z sieci. Na potrzeby bilansu ścieków uśredniono ich ilość w oparciu o normy poboru wody ustalone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) oraz o ilości rzeczywiste pobieranej wody rejestrowane przez urządzenia pomiarowe (wodomierz).

      - mieszkańcy osiedla

Zakładana (docelowa) ilość mieszkańców osiedla wynosi 300 osób.

Opierając się na normach rozbioru wody z obowiązującego rozporządzenia zweryfikowanych o faktyczne zużycie wody przyjęto, że zużycie wody na jednego mieszkańca wyniesie około 110 l/dobę. Współczynnik nierównomierności dobowej (Nd) i godzinowej (Nh) przyjęto odpowiednio: 1,1 i 1,6.

Qśr. dob. = 300 × 110 = 33,0 m3/d;

Q max. dob. = 33,0 × 1,1 = 36,3 m3/d;

Q max. h = 36,3 / 24 × 1,6 = 2,42 m3/h;

Q max.rok = 36,3 × 365 = 13250 m3/rok

      - pałac w Luszynie (hotel)

liczba miejsc hotelowych: 40.

Qśr. dob. = 40 × 100 = 4,0 m3/d;

Q max. dob. = 4,0 × 1,2 = 4,8 m3/d;

Q max. h = 4,8 / 24 × 1,6 = 0,32 m3/h;

Q max.rok = 4,8 × 365 = 1752 m3/rok

      - wody popłuczne z rozlewni

W chwili obecnej rozlewnia nie funkcjonuje. Jednak jak już wspomniano wyżej w perspektywie długofalowej (czas ważności pozwolenia 10 lat) nie można wykluczyć ponownego rozruchu. Przyjęto, na cele bilansu średnią ilość odprowadzanych ścieków w chwili funkcjonowania rozlewni. Przyjęto 2 m3/d.

Qśr. dob. = Q max. dob = 2,0 m3/d;

Q max. h = 2 / 24 × 1,3 = 0,12 m3/h;

Q max.rok = 2 × 240 (12×20) = 480 m3/rok

      - całkowity bilans ścieków z oczyszczalni

| Pochodzenie ścieków | Ilość ścieków |
| --- | --- |
|  | Qśr. dob | Q max. dob | Q max. h | Q max.rok |
| mieszkańcy | 33,0 | 36,3 | 2,42 | 13250 |
| hotel | 4,0 | 4,8 | 0,32 | 1752 |
| rozlewnia | 2,0 | 2,0 | 0,12 | 480 |
| Razem | 39,0 | 43,1 | 2,86 | 15482 |

- Określenie RLM

Wyliczenie tzw. „RLM” jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego określenia dozwolonych parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych z przedmiotowej oczyszczalni  do ziemi (rowu). RLM oznacza Równoważną Liczbę Mieszkańców, uzyskaną 
z przeliczenia ładunku BZT5 w ściekach na liczbę mieszkańców zakładając, że 1 mieszkaniec produkuje 60 g BZT5/dobę wg wzoru :

RLM =   (dobowa objętość ścieków [m3/d]  x  średnie BZT5 [gO2/m3]

60 [gO2/Md])

Weryfikując poszczególne wyniki badań ścieków surowych z kilku lat ustalono średnią zawartość BZT5 = 520 mg/O2/l. W związku z tym obciążenie oczyszczalni wyrażone równoważną liczbą mieszkańców, od którego zależą wymagania oczyszczalni i które zobliguje ww. oczyszczalnie do spełnienia odpowiednich parametrów ścieków oczyszczonych wynosi: RLM = 342.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami) oczyszczalnia w Luszynie mieści się w grupie oczyszczalni o RLM poniżej 2000, w związku z powyższym dopuszczalne parametry zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia będą wynosić:

| Lp. | Nazwa wskaźnika3) | Jednostka | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń przy RLM2): |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | poniżej 2.000 |
| 1. | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji | mg O2/l min. % redukcji | 40 - |
| 2. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową | mg O2/l min. % redukcji | 150 - |
| 3. | Zawiesiny ogólne | mg/l min. % redukcji | 50 - |
| 4. | Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), | mg N/l | 304) - |
|  | azotu azotynowego i azotu azotanowego) | min. % redukcji |  |
| 5. | Fosfor ogólny | mg P/l | 54) - |
|  |  | min. % redukcji |  |

4) Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.

Tak więc zgodnie z objaśnieniem dla ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Luszynie, gdzie odbiornikiem ścieków jest rów melioracyjny azot ogólny i fosfor ogólny nie będą określane.

- Stan i skład ścieków

Stan i skład ścieków surowych i oczyszczonych przedstawiono w oparciu o aktualne wyniki badań tych ścieków. Stanowią one załącznik do niniejszej dokumentacji. Na podstawie wykonanych analiz można stwierdzić przekroczenia BZT5 i ChZTCr w porównaniu do parametrów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami). Wskazuje to, co wnoszono na wstępie niniejszej dokumentacji, że oczyszczalnia wymaga modernizacji. W związku z powyższym należy rozważyć fakt wykonania nowej oczyszczalni lub dokonania prac mających na celu doprowadzenia 
do sprawnego funkcjonowania istniejącej instalacji.

- Informacje o sposobie zagospodarowania odpadów

Odpady jakie będą powstawały w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych to 19 08 01 Skratki, 19 08 02 Zawartość piaskowników, 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe. W przypadku gdyby gospodarowaniem odpadów zajmowała się wyspecjalizowana firma gmina musi zawrzeć umowę z taką firmą na gospodarowanie odpadami. W przypadku gdyby gmina sama we własnym zakresie zajmowała się gospodarowaniem ww. odpadów musi uregulować stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpadów u starosty właściwego ze względu na miejsce ich wytwarzania.

  - PODSUMOWANIE I UWAGI  KOŃCOWE

W niniejszej dokumentacji wykazano, że istnieją podstawy do ubiegania się Gminy Pacyna do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu melioracyjnego.

24. Warunki wydania pozwolenia wodnoprawnego

Gmina Pacyna wystąpi do Starosty Gostynińskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie z oczyszczalni w Luszynie oczyszczonych ścieków komunalnych, do rowu melioracyjnego D -1, w ilościach:

Q śr. dob. = 39,0 [m3/dob.]

Q max.. dob. = 43,0 [m3/dob.]

Q max. h = 2,86 [m3/godz.]

Qmax.rok = 15482 [m3/rok]

o następujących parametrach zanieczyszczeń:

BZT5 = 40 mg O2/l,

ChZT Cr = 150 mg/l,

Zawiesina ogólna = 50 mg/l.

Temperatura = 35°C

pH = 6,5-9

25. Okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

W myśl art. 127 ust 2 ustawy Prawo wodne – wnioskuje się o wydanie pozwolenia 
w zakresie i na warunkach ujętych niniejszym operacie wodnoprawnym na okres 10 lat.

26. Zobowiązania wnioskodawcy

Użytkownik oczyszczalni może być zobowiązany do:

- prowadzenia rejestru ilości wprowadzanych ścieków z częstotliwością 1 raz na miesiąc,

- utrzymywania w pełnej sprawności technicznej urządzeń oczyszczających ścieki oraz całej kanalizacji sanitarnej,

- konserwacji wylotu i odcinka rowu D – 1, od km 1+700 (miejsce posadowienia wylotu) do miejsca skrzyżowania rowu D -1 z rowem D  - 1/1,

- wykonywania badań ścieków surowych i oczyszczonych zgodnie z obowiązującym prawem,

- uzgadniania z Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gostyninie wszelkich zmian dotyczących gospodarki ściekowej oraz przekazywania wyników badań zgodnie z obowiązującym prawem.

Ponadto, jak już wielokrotnie wskazywano w niniejszej dokumentacji na podstawie wyników analiz ścieków istnieje konieczność przeprowadzenia modernizacji oczyszczalni 
w Luszynie, ponieważ odprowadzane ścieki w zakresie BZT5 i ChZTCr są wyższe 
od zakładanych w rozporządzeniu.

  - OPIS W JĘZYKU NIETECHNICZNYM

Dokumentacja niniejsza ma celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Konieczność ta zaistniała w momencie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Pacyna nieruchomości należących do Zasobów Własności Agencji Rolnej Skarbu Państwa  nieruchomości i środków trwałych byłego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Luszynie, w których to skład właśnie wchodzi oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną osiedlową. Obecnie wydane jest przez Starostę Gostynińskiego pozwolenie wodnoprawne w powyższym zakresie na Gospodarstwo Mieszkaniowe Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rokiciu z/s w Cieślinie obejmujące swym zasięgiem gospodarstwo w Luszynie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy nie ma możliwości przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego w momencie kiedy podmiot – w tym przypadku Gmina Pacyna przejęła już oczyszczalnię, w związku z powyższym koniecznym staje się uzyskanie nowego pozwolenia na odprowadzanie ścieków. Jednocześnie niniejsza dokumentacja wraz z wnioskiem gminy o uzyskanie pozwolenia, będzie stanowiła podstawę dla Starosty Gostynińskiego do wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego – decyzji z dnia 09.12.2005r., znak: RLO.6223-30/05.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do ziemi (rowu melioracyjnego D – 1) w miejscowości Luszyn. W tym celu Gmina Pacyna uzyskała od Spółki Wodnej w Pacynie zgodę na odprowadzanie ścieków.

Odprowadzane ścieki zgodnie z przedstawionymi wynikami analiz były wyższe w zakresie BZT5 i ChZTCr w porównaniu do parametrów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami). Wskazuje to, co wnoszono na wstępie niniejszej dokumentacji, że oczyszczalnia wymaga modernizacji. Jednakże, jak przedstawiono to w punkcie 19 niniejszego opracowania odprowadzane ścieki nie będą pogarszały w sposób zdecydowany wód prowadzonych odbiornikiem (rowem D – 1)

W świetle zaistniałych faktów należy stwierdzić, że zostały spełnione wszelkie przesłanki do wydania pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym na wstępie zakresie na warunkach zawartych w niniejszym operacie wodnoprawnym.