| Inwestor: GMINA PACYNA UL. WYZWOLENIA 7 09-541 PACYNA | Wykonawca: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy Nr: 2/INW/02/11

Nazwa budowy: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO POSESJI W MIEJSCOWOŚCI PACYNA, MODEL, REZLERKA, WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW - ETAP II

Adres budowy: MIEJSCOWOŚĆ PACYNA, 09-541 Pacyna

Obiekt: TECHNOLOGIA SANITARNA

Rodzaj robót: Roboty ziemne, sanitarne

Charakterystyka robót: w/g SSTWiOR

CENY RMS opracowano na podstawie poziomu cen IV kwartał 2010 r./I kwartał 2011 r. cennika "SEKOCENBUD:, oraz cen występujących w tym okresie na rynku lokalnym.

Nr umowy:

CPV: 45232400-6, Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Kody CPV:

| 45232400-6 | Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych |
| --- | --- |

Data oprac.: 2011-02-02

Podstawa opracowania: Wacetob KNR 201, KNR 2-01, KNR 2-18, KI, KNR 2-01W, KNR 2-18W, Wacetob KNR 218, AW

Waluta: PLN

| Sporządził: Ryszard Mueller | Sprawdził: |
| --- | --- |

Przedmiar robót

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO POSESJI W MIEJSCOWOŚCI PACYNA, MODEL, REZLERKA, WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW - ETAP II

.................................................................................................................

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 09-541 PACYNA

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. BUDOWA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO POSESJI W MIEJSCOWOŚCI PACYNA , MODEL ROZLERKA, WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW - ETAP II.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.1. Element I: Roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010119-03-043 | Roboty pomiarowe krotność= 1,000 | km | 2,510 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2010212-08-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III o szerokości 1,0 m - 80% roboty ziemne mechaniczne. krotność= 1,000 | m3 | 2 504,200 |
| 1. | 3761,36-1257,16 | 2 504,200 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 504,200 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0808-01-060 | Wykopy szerokości 1,0 m z zasypaniem,wykonywane w gruncie kat.III,o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ słupowy,przy głębokości do 3,0 m - 80% roboty ziemmne mechaniczne. krotność= 1,000 | m3 | 3 212,324 |
| 1. | 4728,164-1515,84 | 3 212,324 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 212,324 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0306-06-060 | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne ze skarpami o szer.dna do 1,5m w gruntach kat.III,ze złożeniem urobku na odkład.Dodatek za każde dalsze 0,5m głęb. krotność= 1,000 | m3 | 803,081 |
| 1. | 1182,041-378,96 | 803,081 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 803,081 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010322-02-050 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) krotność= 1,000 | m2 | 1 606,160 |
| 1. | 2364,08-757,92 | 1 606,160 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 606,160 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2010222-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III krotność= 1,000 | m3 | 3 111,170 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2010228-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III krotność= 1,000 | m3 | 6 656,935 |

1.2. Element II:Roboty instalacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-03-050 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm krotność= 1,000 | m2 | 1 571,900 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0408-03-040 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC kl. S, o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk krotność= 1,000 | m | 2 646,000 |
| 1. | 4973,0-2327,0 | 2 646,000 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 646,000 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2180808-01-040 | Kanalizacja tłoczna z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 63 mm . krotność= 1,000 | m | 29,000 |
| 1. | 293,0-264,0 | 29,000 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 29,000 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2180808-01-040 | Kanalizacja tłoczna z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 90 mm . krotność= 1,000 | m | 125,000 |

1.3. Element III: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i z tworzywa typu Vawin.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2180513-01-275 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - gł. 1,5 m krotność= 1,000 | 1studnia | 2,000 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0513-02-041 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm.Pomiejszenie za każde 0,5 m różnicy głębokości - do 1,5 m krotność= 3,000 | 0,5 m | -2,000 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2180513-03-275 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m krotność= 1,000 | 1studnia | 25,000 |
| 1. | 48-23 | 25,000 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 25,000 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2180513-03-275 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - do 3,5 m krotność= 1,000 | 1studnia | 6,000 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0513-04-041 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm.Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości krotność= 1,000 | 0,5 m | 6,000 |

1.4. Element IV: Wykonanie przecisków jednostopniowych, przeciąganie rur, naprawa rur drenacyjnych, rury osłonowe.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0301-02-040 | Wykonanie przecisków do 20 m rurami stalowymi o średnicy nominalnej 356/10 mm w gruntach kategorii III-IV krotność= 1,000 | m | 94,000 |
| 1. | 120,0-26,0 | 94,000 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 94,000 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0301-02-040 | Wykonanie przecisków do 20 m rurami stalowymi o średnicy nominalnej 219/8 mm w gruntach kategorii III-IV krotność= 1,000 | m | 15,000 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2180309-01-040 | Przeciaganie rurociągów przewodowych PE fi 200 mm w rurach ochronnych krotność= 1,000 | m | 90,000 |
| 1. | 120,0-30,0 | 90,000 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 90,000 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0310-01-060 | Wypełnienie ruch ochronnych betonem,zamknięcie rur ochronnych - szt. 2 krotność= 1,000 | m3 | 0,305 |
| 1. | 2*3,14*0,18*0,18*1,5 | 0,305 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,305 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2010610-01-040 | Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - sączki PCV 50-100 mm - naprawa uszkodzonych przewodów drenarskich krotność= 1,000 | m | 40,000 |
| 1. | 50,0-10,0 | 40,000 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 40,000 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0301-02-040 | Rury osłonowe na sieci gazowej fi 150 mm - poz. zastępcza. krotność= 1,000 | m | 20,000 |

1.5. Element V: Przepompowania P1, oraz przepompownie przydomowe.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | wg nakładów rzeczowych AW-090 | Kalkulacja indywidualna: Przepompownia sieciowa P1 - dostarczenie i montaż - w/g projektu krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0214-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25 m3 w gruntach kategorii III krotność= 1,000 | m3 | 56,000 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0306-06-060 | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1,5m w gruntach kat.III,ze złożeniem urobku na odkład.Dodatek za każde dalsze 0,5m głęb. krotność= 1,000 | m3 | 11,000 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010322-02-050 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) krotność= 1,000 | m2 | 32,000 |
| 1. | 4*2*4 | 32,000 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 32,000 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2010222-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III krotność= 1,000 | m3 | 48,800 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010214-0102-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96 - 9 km krotność= 4,500 | m3 | 7,300 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KI0 | Przepompownie indywidualne np. typ PKS 800 firmy JUNG-PUMPEN krotność= 1,000 | szt | 1,000 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych AW-090 | Kalkulacja indywidualna: Zasilanie w energię przepompowni przydomowych z instalacjami zalicznikowymi - przyłącze krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |

1.6. Element VI: Przyłącza kanalizacyjne do posesji.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010119-03-043 | Roboty pomiarowe krotność= 1,000 | km | 0,490 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0306-02-060 | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m,głębokości do 1,5 m w gruntach kategorii III,ze złożeniem urobku na odkład krotność= 1,000 | m3 | 488,872 |
| 1. | -314,209 | -314,209 |  |  |  |
| 2. | 5910,205-4728,164 | 1 182,041 |  |  |  |
| 3. | -378,96 | -378,959 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 488,872 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2010222-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III krotność= 1,000 | m3 | 488,872 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-03-050 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm krotność= 1,000 | m2 | 391,600 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0408-02-040 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC Kl. S, o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk krotność= 1,000 | m | 713,500 |
| 1. | 1123,5-410,0 | 713,500 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 713,500 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180910-01-040 | Podłączenia istniejącej instalacji wewnętrznej do sieci kanalizacyjnej . Przykanaliki z rur PVC o średnicy 160 mm - poz. zastępcza - średnio do 4,5 mb. krotność= 1,000 | m | 256,500 |
| 1. | 382,5-126,0 | 256,500 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 256,500 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2180517-02-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową, kinetą z PE i pokrywą żeliwną. krotność= 1,000 | szt | 79,000 |
| 1. | 134-55 | 79,000 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 79,000 |

Kosztorys ofertowy uproszczony

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | BUDOWA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO POSESJI W MIEJSCOWOŚCI PACYNA , MODEL ROZLERKA, WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW - ETAP II. |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Element I: Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03-043 | (NP) Roboty pomiarowe krotność = 1,000 | 2,510 | km | 0 |  |
| 2 | Wacetob KNR 201 0212-08-060 | (NP) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III o szerokości 1,0 m - 80% roboty ziemne mechaniczne. krotność = 1,000 | 2 504,200 | m3 | 0 |  |
| 3 | KNR 2-01W 0808-01-060 | (NP) Wykopy szerokości 1,0 m z zasypaniem,wykonywane w gruncie kat.III,o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ słupowy,przy głębokości do 3,0 m - 80% roboty ziemmne mechaniczne. krotność = 1,000 | 3 212,324 | m3 | 0 |  |
| 4 | KNR 2-01W 0306-06-060 | (NP) Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne ze skarpami o szer.dna do 1,5m w gruntach kat.III,ze złożeniem urobku na odkład.Dodatek za każde dalsze 0,5m głęb. krotność = 1,000 | 803,081 | m3 | 0 |  |
| 5 | KNR 2-01 0322-02-050 | (NP) Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) krotność = 1,000 | 1 606,160 | m2 | 0 |  |
| 6 | Wacetob KNR 201 0222-01-060 | (NP) Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III krotność = 1,000 | 3 111,170 | m3 | 0 |  |
| 7 | Wacetob KNR 201 0228-03-060 | (NP) Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III krotność = 1,000 | 6 656,935 | m3 | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Element II:Roboty instalacyjne |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-18 0501-03-050 | (NP) Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm krotność = 1,000 | 1 571,900 | m2 | 0 |  |
| 9 | KNR 2-18W 0408-03-040 | (NP) Kanały z rur kanalizacyjnych PVC kl. S, o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk krotność = 1,000 | 2 646,000 | m | 0 |  |
| 10 | Wacetob KNR 218 0808-01-040 | (NP) Kanalizacja tłoczna z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 63 mm . krotność = 1,000 | 29,000 | m | 0 |  |
| 11 | Wacetob KNR 218 0808-01-040 | (NP) Kanalizacja tłoczna z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 90 mm . krotność = 1,000 | 125,000 | m | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Element III: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i z tworzywa typu Vawin. |  |  |  |  |
| 12 | Wacetob KNR 218 0513-01-275 | (NP) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - gł. 1,5 m krotność = 1,000 | 2,000 | 1studnia | 0 |  |
| 13 | KNR 2-18W 0513-02-041 | (NP) Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm.Pomiejszenie za każde 0,5 m różnicy głębokości - do 1,5 m krotność = 3,000 | -2,000 | 0,5 m | 0 |  |
| 14 | Wacetob KNR 218 0513-03-275 | (NP) Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m krotność = 1,000 | 25,000 | 1studnia | 0 |  |
| 15 | Wacetob KNR 218 0513-03-275 | (NP) Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - do 3,5 m krotność = 1,000 | 6,000 | 1studnia | 0 |  |
| 16 | KNR 2-18W 0513-04-041 | (NP) Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm.Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości krotność = 1,000 | 6,000 | 0,5 m | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Element IV: Wykonanie przecisków jednostopniowych, przeciąganie rur, naprawa rur drenacyjnych, rury osłonowe. |  |  |  |  |
| 17 | KNR 2-18W 0301-02-040 | (NP) Wykonanie przecisków do 20 m rurami stalowymi o średnicy nominalnej 356/10 mm w gruntach kategorii III-IV krotność = 1,000 | 94,000 | m | 0 |  |
| 18 | KNR 2-18W 0301-02-040 | (NP) Wykonanie przecisków do 20 m rurami stalowymi o średnicy nominalnej 219/8 mm w gruntach kategorii III-IV krotność = 1,000 | 15,000 | m | 0 |  |
| 19 | Wacetob KNR 218 0309-01-040 | (NP) Przeciaganie rurociągów przewodowych PE fi 200 mm w rurach ochronnych krotność = 1,000 | 90,000 | m | 0 |  |
| 20 | KNR 2-18W 0310-01-060 | (NP) Wypełnienie ruch ochronnych betonem,zamknięcie rur ochronnych - szt. 2 krotność = 1,000 | 0,305 | m3 | 0 |  |
| 21 | Wacetob KNR 201 0610-01-040 | (NP) Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - sączki PCV 50-100 mm - naprawa uszkodzonych przewodów drenarskich krotność = 1,000 | 40,000 | m | 0 |  |
| 22 | KNR 2-18W 0301-02-040 | (NP) Rury osłonowe na sieci gazowej fi 150 mm - poz. zastępcza. krotność = 1,000 | 20,000 | m | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Element V: Przepompowania P1, oraz przepompownie przydomowe. |  |  |  |  |
| 23 | AW-090 | (NP) Kalkulacja indywidualna: Przepompownia sieciowa P1 - dostarczenie i montaż - w/g projektu krotność = 1,000 | 1,000 | kpl | 0 |  |
| 24 | KNR 2-01W 0214-02-060 | (NP) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25 m3 w gruntach kategorii III krotność = 1,000 | 56,000 | m3 | 0 |  |
| 25 | KNR 2-01W 0306-06-060 | (NP) Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1,5m w gruntach kat.III,ze złożeniem urobku na odkład.Dodatek za każde dalsze 0,5m głęb. krotność = 1,000 | 11,000 | m3 | 0 |  |
| 26 | KNR 2-01 0322-02-050 | (NP) Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) krotność = 1,000 | 32,000 | m2 | 0 |  |
| 27 | Wacetob KNR 201 0222-01-060 | (NP) Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III krotność = 1,000 | 48,800 | m3 | 0 |  |
| 28 | KNR 2-01 0214-0102-060 | (NP) Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96 - 9 km krotność = 4,500 | 7,300 | m3 | 0 |  |
| 29 | KI 0 | (NP) Przepompownie indywidualne np. typ PKS 800 firmy JUNG-PUMPEN krotność = 1,000 | 1,000 | szt | 0 |  |
| 30 | AW-090 | (NP) Kalkulacja indywidualna: Zasilanie w energię przepompowni przydomowych z instalacjami zalicznikowymi - przyłącze krotność = 1,000 | 1,000 | kpl | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Element VI: Przyłącza kanalizacyjne do posesji. |  |  |  |  |
| 31 | KNR 2-01 0119-03-043 | (NP) Roboty pomiarowe krotność = 1,000 | 0,490 | km | 0 |  |
| 32 | KNR 2-01W 0306-02-060 | (NP) Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m,głębokości do 1,5 m w gruntach kategorii III,ze złożeniem urobku na odkład krotność = 1,000 | 488,872 | m3 | 0 |  |
| 33 | Wacetob KNR 201 0222-01-060 | (NP) Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III krotność = 1,000 | 488,872 | m3 | 0 |  |
| 34 | KNR 2-18 0501-03-050 | (NP) Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm krotność = 1,000 | 391,600 | m2 | 0 |  |
| 35 | KNR 2-18W 0408-02-040 | (NP) Kanały z rur kanalizacyjnych PVC Kl. S, o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk krotność = 1,000 | 713,500 | m | 0 |  |
| 36 | KNR 2-18 0910-01-040 | (NP) Podłączenia istniejącej instalacji wewnętrznej do sieci kanalizacyjnej . Przykanaliki z rur PVC o średnicy 160 mm - poz. zastępcza - średnio do 4,5 mb. krotność = 1,000 | 256,500 | m | 0 |  |
| 37 | Wacetob KNR 218 0517-02-020 | (NP) Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową, kinetą z PE i pokrywą żeliwną. krotność = 1,000 | 79,000 | szt | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem | Razem z Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | BUDOWA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO POSESJI W MIEJSCOWOŚCI PACYNA , MODEL ROZLERKA, WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW - ETAP II. Ilość r-g: 13 150,5866 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Element I: Roboty ziemne Ilość r-g: 5 254,2944 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Element II:Roboty instalacyjne Ilość r-g: 2 056,9123 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Element III: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i z tworzywa typu Vawin. Ilość r-g: 887,1801 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Element IV: Wykonanie przecisków jednostopniowych, przeciąganie rur, naprawa rur drenacyjnych, rury osłonowe. Ilość r-g: 2 709,5944 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Element V: Przepompowania P1, oraz przepompownie przydomowe. Ilość r-g: 52,2256 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Element VI: Przyłącza kanalizacyjne do posesji. Ilość r-g: 2 190,3798 |  |  |  |  |  |  |