USŁUGI PROJEKTOWE sc

drogi, ulice, organizacja ruchu

inż. Franciszek Rytwiński tel. 266-87-64; 601-86-87-78

ul. gen. Władysława Andersa 42 09-410 Płock

NIP 774-27-49-470  e-mail: rondofr@poczta.onet.pl

Przebudowa drogi gminnej przez miejsc. Słomków

pow. Gostynin woj. Mazowieckie

działka nr  240/1,    km 0+000 do 1+153.

Inwestor:  Urząd Gminy Pacyna

pow. Gostynin

Projektant: inż. F. Rytwiński upr. drog 148/88

Asystent:	K. Rytwiński

Egz. nr 1,  2,  3,  4, 5

Płock 2006.06

-1-

OPIS DO ZGŁOSZENIA

na przebudowę drogi gminnej przez miejsc. Słomków

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej przez miejsc.  Słomków ,  działka 240/1 o łącznej długości  odcinka 1,153km

# 2.0. LOKALIZACJA

Teren objęty przebudową znajduje się  w miejsc. Słomków,  początek odcinka objętego przebudową to granica pasa drogowego drogi powiatowej Pacyna – Robertów (koniec skrzyżowania  bitumicznego z tej drogi), koniec w odl. 1153m,  szczegółową lokalizację pokazano na orientacji i mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000.

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIE TERENU

Na całym odcinku pola uprawne, zabudowa produkcyjna, wolnostojąca, działki w większości wygrodzone, teren płaski, pojedyncze drzewa poza obszarem robót.

Charakterystyka terenu:

Na odcinku do przebudowy nawierzchnia brukowcowi do km 0+120 szerokości do 4,5m a następnie żużlowa szerokości do 3,5m; pas drogowy szerokości do 10,0m. Pobocza gruntowe, droga wyniesiona nad teren do 10 cm,  rowy przydrożne nie występują, poprzeczne nie kolidują z zakresem robót.

Poza pasem drogowym przebiega wodociąg, gaz i kabel telefoniczny z przejściami poprzecznymi pod drogą.

Droga posiada ukształtowany przebieg tak w planie jak i profilu.

## 4.1. Stan terenowo-prawny

Teren objęty opracowaniem stanową grunty gminy Pacyna. Na całej długości droga  mieści się w istniejącym pasie drogowym.

# 5.0. OPIS  ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Zakres robót został podzielony na dwa niezależne odcinki:

-2-

a/ nawierzchnia na bruku, odcinek do 0+120 o  projektowanej szerokości nawierzchni

warstwy ścieralnej       3,0m,

b/ od 0+120 do 1+153, podbudowa żużlowo-żwirowa, szerokość jezdni 3,0m,

Droga na całym odcinku mieści się w istniejącym pasie drogowym, nie będzie dodzieleń, wody opadowe odprowadzane są na pobocza – w granicach działek. Spadek nawierzchni daszkowy – 2%, warstwa dolna szersza od górnej o 2x10cm.

Zakres robót obejmuje:

- ułożenie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej szer. 3,0m i grub. 4+4 na istniejącym bruku i  żużlu na całym odcinku,

- uzupełnienie poboczy pospółką po robotach nawierzchniowych – wykonanie przez mieszkańców.

Niweleta – po terenie z wyrównaniem lokalnych zadoleń mieszanką optymalną – do 10% powierzchni na podbudowie żużlowej i 50kg/m2 na bruku. Zjazdy i poszerzenia nie występują.

6.0 Obszar oddziaływania obiektu.

Planowany zakres robót ogranicza się do działki 240/1 i nie oddziaływuje na inne działki, parametry przebudowywanych obiektów nie ulegną zmianą tak  w planie jak i profilu; zachodzi tylko wykonanie nawierzchni.

# 6.0. Uwagi odnośnie realizacji

Roboty wykonywane będą przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, rodzaj i wielkość sprzętu dostosowana do zakresu robót.

Występują roboty proste takie jak:

- uporządkowanie  poboczy,

- podbudowy i nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje nieskomplikowane,

6.1 Obszar oddziaływania obiektu.

Planowany zakres robót ogranicza się do działki 240/1 i nie oddziaływuje na inne działki, parametry przebudowywanych obiektów nie ulegną zmianą tak  w planie jak i profilu; zachodzi tylko wykonanie nawierzchni z żużlowej na bitumiczną.

-3-

W nawiązaniu do wyjaśnienia do przepisów Ustawy z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 18 maja 2005r  o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. nr 62, poz. 627 ze zm.) – pismo ministerstwa środowiska nr DIOŚ-072-26/06/ef/AK z dnia 18 kwietnia 2006r nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji środowiskowej gdyż po przebudowie:

-  natężenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi się tylko komfort jazdy, nie nastąpi zwiększenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,

- poprawią się warunki środowiskowe w otoczeniu drogi, zniknie pylenie spowodowane przez przejeżdżające pojazdy i wiatr,

- szybkość pojazdów nie ulegnie zmianie,

- z drogi korzystać będą tylko mieszkańcy, droga nawet po całkowitym zakończeniu przebudowy pozostanie drogą ślepą (zakończy się za ostatnimi zabudowaniami wsi).

7.0 Termin rozpoczęcia

Planowany termin rozpoczęcia robót   po 01.10.2006r

8.0. Zestawienie powierzchni.

- powierzchnia jezdni	     				3500 m2

Opracował:

inż. Franciszek Rytwiński

| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA |
| --- |
|  |  | strona | nr rys. |
| 1. | Opis do zgłoszenia | 1-3 |  |
| 2. | Uzgodnienia z TP SA i GAZ-SYSTEM |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
|  | RYSUNKI |  |  |
| 1. | Orientacja |  | 1 |
| 2. | Projekt zagospodarowania terenu |  | 2 |
| 2. | Przekroje normalne |  | 3 |
| 3. | Profil podłużny |  | 4 |
| 4. | Przekroje poprzeczne |  | 5 |
| 5. |  |  |  |