SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI :     PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z

PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI PACYNA,

REZLERKA, SEJKOWICE GM. PACYNA – II ETAP

ADRES INWESTYCJI: 	PACYNA, REZLERKA, SEJKOWICE

INWESTOR: 			URZĄD GMINY PACYNA

09-541 PACYNA

UL. WYZWOLENIA 7

BRANŻA: 			SANITARNA

Opracował:			mgr inż. Iwona Gdowska

upr. proj. 10/92, 18/93

upr. wyk. 141/88

mgr inż. Sylwia Paszkiewicz

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową użytkowanego obiektu:

„Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Pacyna, Rezlerka, Sejkowice gm. Pacyna – II etap”.

Ogółem zakres wodociągu w/w obejmuje:

- Sieć wodociągowa ( 100mm PVC – L=2733,5m

- Sieć wodociągowa ( 63mm  PE – L=40,5m

- Sieć wodociągowa ( 50mm  PE – L=164m

- Przyłącza wodociągowe (  40mm  PE – L=1215m / 63szt. (budowa, przebudowa i przepinka istn. przyłącza wod.)

- Wymiana i instalacja wodomierzy z zaworami odcinającymi i antyskażeniowymi

- Węzły zasuw DN 100 mm i hydranty nadziemne ppoż. ( 80 mm