USŁUGI PROJEKTOWE SC

drogi, ulice, organizacja ruchu

inż. Franciszek Rytwiński tel. 266-87-64, 0601-86-87-78

ul. Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock

NIP 774-27-49-470

# PROJEKT   BUDOWLANY

###### D R O G O W Y

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJ. NR 583

dz. nr 130  km 9+165

Z DROGĄ GMINNĄ W MIEJSC. Rakowiec gm. Pacyna

działka nr 26 od km 0+000 do 0+010

### Inwestor: Gmina Pacyna pow. Gostynin

### Projektant F. Rytwiński upr. 148/88 Płock

Asystent :   K. Rytwiński

#### Egz. nr 1,  2,  3,  4

## Płock, 01. 2006

- 2 -

OPIS  TECHNICZNY

- Podstawa opracowania.

- Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r (Dz. U. nr 98 poz. 602) z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie MI oraz SWiA w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002r (Dz. U. nr 170 poz. 1393),

- Rozporządzenie MI  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z dnia 23 września 2003r (Dz. U. nr 177 poz. 1729),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia

02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z

14.05.1999r.)

- podkład geodezyjny w skali 1:1000 dostarczony przez inwestora,

- ustalenia z inwestorem i organami opiniującymi,

- wizja w terenie

- Stan istniejący.

Omawiane skrzyżowanie stanowią:

- droga woj. nr 583 odc. / Skrzeszewy - Żychlin

- droga gminna do wsi Rakowiec,

Zakres robót obejmuje wlot drogi gminnej do wojewódzkiej z zakresem wg opinii Urzędu Marszałkowskiego.

Droga woj. posiada nawierzchnię bitumiczną szer. 4,5 do 4,7 m z poboczami ziemnymi po 1,5m – 2,0m i rowami przydrożnymi, teren płaski, drzewa na krawędzi rowów, w liniach pasa drogowego. W linii rowu przydrożnego jest przepust betonowy 400 mm, częściowo zamulony. Skrzyżowanie posiada kompletne oznakowanie pionowe.

Droga gminna w obrębie skrzyżowania /na długości 10m/ posiada nawierzchnię brukowcową wymagającą  lokalnych wzmocnień, na pozostałym odcinku – do Rakowca także nawierzchnia brukowcowa , brak jest rowów.

  - Warunki geotechniczne

Na podstawie wizji w terenie i badań gruntowych makroskopowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

- 3 –

24.09.1998r poz. 839 rodzaj warunków gruntowych określa się jako proste – poziom posadowienia nawierzchni powyżej poziomu wód gruntowych; a kategorię geotechniczną jako pierwszą – wykopy do 60cm, nasypy do 50cm.

Grupa nośności podłoża G1, grunty niewysadzinowe.

2.2. Obszar oddziaływania obiektu.

Przebudowa skrzyżowania nie narusza interesów osób trzecich, zamyka się w granicach działki 130 i 115, droga przebieg po terenie, uporządkowaniu  podlegają rowy przydrożne, wody opadowe odprowadzane są do rowów a nie na drogę woj.

- Stan projektowany.

Zgodnie z załączonym pismem MZDW w Warszawie konstrukcja nawierzchni drogi gminnej w obrębie skrzyżowania z drogą woj. /w liniach rozgr. drogi woj./ przedstawia się jak niżej:

- warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca   z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 6 cm,

- podbudowa z betonu asfaltowego gr. 8 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 20 cm,

- pobocza z pospółki.

Nawierzchnia w oporniku 12x25 cm na ławie betonowej z B-10, z oporem z zakresem jak na rys. 2.1.

3.1. Odwodnienie.

Przy drodze woj. rowy przydrożne są w znacznym stopniu zamulone, na skrzyżowaniu z drogą gminną jest przepust, bez odmulenia nie można określić jego stanu.  Na rys. nr 3 podano dane dla jego ewentualnej odbudowy – obsypka przepustu piaskiem.

W obrębie skrzyżowania do odmulenia rów przy drodze woj. na odcinkach po +20m w obie strony od ścianek przepustu.

Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzane są rowami przydrożnymi do rowu poprzecznego – poza zakresem opracowania, nie są odprowadzane do rowu przy drodze wojewódzkiej.

-4-

- Uzgodnienia.

Projekt zjazdu z drogi woj. posiada uzgodnienie z Departamentem Nieruchomości i Infrastruktury UM, oraz z RD Płock w Gostyninie.

- Czas trwania robót:

Planowane rozpoczęcie robót – 15.05br;

zakończenie robót			15.05.br

6. Uwagi i zalecenia.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu powinny być przeprowadzone w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Prefabrykaty powinny posiadać aprobaty techniczne i właściwe dokumenty producenta reprezentatywne dla danej dostawy. Odbiór robót w oparciu o specyfikacje techniczne, PN  i BN.

Roboty wykonane podlegają inwentaryzacji geodezyjnej.

6. Bilans robót

a/ powierzchnia zjazdu				86 m2,

b/ rowy przy drodze woj.				40,0 m

Opracował:

inż. F. Rytwiński

OPRACOWANIE  ZAWIERA

1.Opis techniczny,						str. 2-4

- Opinia techniczna UM nr RI.II.7332-2023/2004	str. 5-6

- Uzgodnienie z RD Gostynin nr ...			 str.   7,

CZĘŚĆ  RYSUNKOWA:

- Orientacja

- Projekt zagospodarowania terenu

- Przekrój normalny /2 rys./

- Profil podłużny

USŁUGI PROJEKTOWE S.C.

drogi, ulice, organizacja ruchu

inż. Franciszek Rytwiński tel. 024-266-87-64; 0601-86-87-78

ul. gen. W. Andersa 42 09-410 Płock e-mail: rondofr@poczta.onet.pl

NIP 774-27-49-470

# Płock, 2005-01-12

## MZDW w Warszawie

ul. Kruczkowskiego 3

00-380 Warszawa

dot. pisma nr W4-583-5420-2108/2004  z dnia 15.12.2004r

W załączeniu do powyższego pisma przesyłam do uzgodnienia projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. nr 583 z drogą gminną w miejsc. Rakowiec gm. Pacyna.

zał. 1 egz proj. budowlanego

##### F. Rytwinski

USŁUGI PROJEKTOWE S.C.

drogi, ulice, organizacja ruchu

inż. Franciszek Rytwiński tel. 024-266-87-64; 0601-86-87-78

ul. gen. W. Andersa 42 09-410 Płock e-mail: rondofr@poczta.onet.pl

NIP 774-27-49-470

# Płock, 2005-03-12

## MZDW w Warszawie

Rejon Drogowy

w Gostyninie

ul. Krośniewicka 5

W załączeniu przesyłam do zaopiniowania projekt tymczasowej organizacji ruchu dla przebudowy skrzyżowania drogi woj. nr 583 z drogą gminną w miejsc. Rakowiec gm. Pacyna.

zał. 2 egz proj.

##### F. Rytwinski