Załącznik nr 2

do SIWZ

......................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OPIS DOSTAWY AUTOBUSU:

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa:

Adres:

NIP:

REGON:

| Lp. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE AUTOBUSU do przewozu dzieci i młodzieży | POTWIRDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ/WARTOŚCI TECHICZNO UŻYTKOWYCH* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |
| 1 | Autobus fabrycznie nowy | TAK / NIE |
| 2 | rok produkcji 2016-2017 |  |
| 3 | Podać markę, typ i model |  |
| 4 | Strona internetowa na której znajdują się szczegółowe informacje oferowanego autobusu |  |
| 5 | Pojazd musi spełniać wymagania: |  |
|  | polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1137 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do niego | BĘDZIE SPEŁNIAŁ / NIE BĘDZIE SPEŁNIAŁ |
|  | autobus musi spełniać wszelkie wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia | BĘDZIE SPEŁNIAŁ / NIE BĘDZIE SPEŁNIAŁ |
|  | autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje do ruchu na terenie Polski i Unii Europejskiej na min. 39 osób, a także świadectwo homologacji (Autobus) oraz posiadać dokumenty pozwalające na rejestrację | BĘDZIE SPEŁNIAŁ / NIE BĘDZIE SPEŁNIAŁ |
|  | Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych | BĘDZIE SPEŁNIAŁ / NIE BĘDZIE SPEŁNIAŁ |
| 6. | Liczba siedzących miejsc pasażerskich min. 39 |  |
| 7. | Liczba stojących miejsc pasażerskich min.18 |  |
| 8. | Wymiary autobusu: Długość całkowita: max 9730 mm Szerokość całkowita: max 2550 mm Wysokość całkowita: max 3350 mm |  |
| 9. | Rozstaw osi: max 4600 mm |  |
| 10. | Dopuszczalna masa całkowita: max 16000 kg |  |
| 11. | Pojemność zbiornika paliwa: minimum 170 dm3 |  |
| 12. | Pojemność zbiornika AdBlue: minimum 26 dm3 |  |
| 13. | Zbiornik paliwa ze stali nierdzewnej | TAK / NIE |
| II. | UKŁAD JEZDNY |
| 1. | Moc silnika: minimum 204 kW |  |
| 2. | Silnik spełniający normę Euro 6 | TAK / NIE |
| 3. | Silnik umieszczony z tyłu autobusu | TAK / NIE |
| 4. | Skrzynia biegów: - manualna, synchronizowana, - minimum 6 biegowa + bieg wsteczny |  |
| 5. | Zawieszenie: pneumatyczne na miechach gumowych | TAK / NIE |
| 6. | Oś przednia: zawieszenie niezależne | TAK / NIE |
| 7. | Mechanizm kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym | TAK / NIE |
| 8. | Układ hamulcowy EBS/ESC (ABS/ASR/BAS wraz z z systemem załączenia świateł awaryjnych) | TAK / NIE |
| 9. | Koła jezdne: ogumienie bezdętkowe 285/70 R 19,5 wielosezonowe z felgami stalowymi + kołpaki kół | TAK / NIE |
| III. | Nadwozie: |  |
| 1. | Malowanie nadwozia: Lakier metalik (kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji dostawy) | TAK / NIE |
| 2. | Konstrukcja nadwozia wykonana ze stali odpornej na korozję (nierdzewnej). Poszycie zewnętrzne: pas podokienny z blachy nierdzewnej odporne na korozję | TAK / NIE |
| 3. | Poszycie wewnętrzne: - ściany boczne i sufit – wykładzina dywanowa, wykładzina termoizolacyjna i akustyczna w suficie i ścianach bocznych - podłoga – ze sklejki wodoodpornej wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, szczelna umożliwiająca mycie urządzeniami mechanicznymi | TAK / NIE |
| 4. | Pojemność bagażnika podpodłogowego: minimum 2 m3 |  |
| 5. | Drzwi pasażerskie: w układzie 1-1-0 lub 1-0-1, sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy, możliwośćawaryjnego otwierania oraz “rewersowanienie” zabezpieczające pasażera przed ściśnięciem, szyba drzwi przednich podgrzewana elektrycznie. Drzwi tylne lub środkowe wyposażone w blokadę sterowaną z miejsca kierowcy. |  |
| 6. | Fotele pasażerów: wysokie, miękkie, uchylne, podłokietnik i uchwyt od strony przejścia, podnóżek sztywny rurkowy, półki bagażowe, zasłony tekstylne, głośniki | TAK / NIE |
| 7. | Fotel kierowcy: na poduszce pneumatycznej z wielostopniową regulacją, regulowana kierownica, żaluzja przecisłoneczna okna kierowcy + żaluzja szyby przedniej, podstawa pod kasę fiskalną, tachograf cyfrowy, radioodtwarzacz CD, wzmacniacz, mikrofon, podręczna szawka kierowcy. | TAK / NIE |
| 8. | Ogrzewanie: agregad połączony z układem chłodzenia, nagrzewnica stanowiska kierowcy, grzejniki konwektorowe | TAK / NIE |
| 9. | Wentylacja: przesuwna część okien bocznych, przesuwna część okna kierowcy, 2 wentylatory dachowe nawiewowe, 1 wentylator dachowy wyciągowy, wentylatory nagrzewnicy przedniej z wielostopniową regulacją 2 wywietrzniki dachowe | TAK / NIE |
| 10. | Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej: oprawy oświetleniowe w bocznych pasach, stanowisko kierowcy - 1 oprawa oświetleniowa, stopnie drzwi – oprawa oświetleniowa nad drzwiami włączana automatycznie przy otwieraniu drzwi, reflektory i lampy świateł zewnętrznych | TAK / NIE |
| IV | POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE: |
| 1. | Lusterka zewnętrzne: podgrzewane i sterowane elektronicznie | TAK / NIE |
| 2. | Klimatyzacja: przestrzeni pasażerskiej i stanowiska pracy kierowcy. Indywidualne nadmuchy i oświetlenie | TAK / NIE |
| 3. | Zestaw informacyjnych tablic diodowych z programatorem (przód i bok) |  |
| 4. | Dwie tablice „uwaga dzieci” (z symbolem dzieci) z przodu i tyłu pojazdu zamontowane wewnątrz w ramki z możliwością szybkiego montażu i demontażu oraz dodatkowo dwie tablice z napisem „PRZEWÓZ DZIECI” o tych samych wymiarach z możliwością montażu/demontażu w tej samej ramce jako tablice zamienne z podświetleniem z oddzielnym włącznikiem z miejsca kierowcy | TAK / NIE |
| 5. | Oznaczenie pojazdu (symetrycznie na bocznych ścianach autobusu w części przedniej napis „Gmina Pacyna” wraz z herbem gminy). Rodzaj czcionki oraz wielkość do uzgodnienia | TAK / NIE |
| 6. | Immobiliser | TAK / NIE |
| 7. | Kamera cofania, sygnalizacja dźwiękowa biegu wstecznego | TAK / NIE |
| 8. | Trójkąt ostrzegawczy. | TAK / NIE |
| 9. | Apteczka. | TAK / NIE |
| 10. | Dwie gaśnice min. 6 kg. |  |
| 11. | Komplet narzędzi + min. 2 podnośniki przenośne i min. 2 kliny pod koła. |  |
| 12. | Koło zapasowe z zamocowaniem. | TAK / NIE |
| V | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Gwarancja i rękojmia: - na cały pojazd: minimum 24 miesiące - na powłokę lakierniczą: minimum 24 miesiące |  |

UWAGA!

- należy wypełnić stosując słowo „spełnia” lub „nie spełnia”; “tak” lub “nie” w odniesieniu do wymagań Zamawiającego, zaś w przypadku wyższych/niższych wartości niż minimalne/maksymalne - wskazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno- użytkowe.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowo „nie spełnia” lub zaoferuje niższe/wyższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art.89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym formularzu informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z ww. wymienionymi warunkami.

...........................................................

(miejscowość, data)

.............................................

(pieczątki imienne i podpisy )