Załącznik nr 2

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia – Montaż monitoringu jako element gminnego boiska sportowego.

Dostawa materiałów i montaż urządzeń oraz instalacja systemu monitoringu na gminnym boisku sportowym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pacynie, ul. Kopycińskiego  5, 09-541 Pacyna.

2. System powinien zawierać:

a) 8 kamer IP zewnętrznych z promiennikami podczerwieni i regulowanym obiektywem obraz kolorowy, w tym 4 kamery zewnętrzne IP cyklopy  rozdzielczości minimum 3MPX. 4 kamery IP zewnętrzne obrotowe z promiennikiem podczerwieni i rozdzielczości minimum 2MPX

b) Urządzenia do transmisji radiowej sygnału do budynku szkoły lokalizacj budynku głównym w odległości około 100m);

c) rejestrator cyfrowy IP do obsługi 16 kamer;

d) monitor – minimum 22 calowy;

e) dysk twardy o pojemności minimum 4TB;

f) przewody, koryta i materiały instalacyjne o długości do 700m;

g) akumulatory i zasilacze umożliwiające prawidłową pracę systemu.

3. System może obejmować urządzenia o parametrach lepszych. Wymagane parametry minimalne muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

4. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Muszą spełniać normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem. Jeżeli w dokumentach niniejszego zapytania dokonano opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to w związku z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych od opisanych w projekcie.

5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady: - co najmniej 24-miesięcznej.

6. Czas naprawy /wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 21 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji 
o wadliwym sprzęcie.

7. Zamawiający wymaga przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim.

8. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę celem wyliczenia długości przewodów niezbędnych do prawidłowej pracy zestawu i rozpoznania warunków realizacji.

9. Wykonawca w ramach zamówienia dokona montażu całego zastawu. Montaż zostanie przeprowadzony przez pracownika posiadającego zaświadczenie o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego lub koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie polegał na odpowiednim zamocowaniu kamer 
i pozostałych urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (wg projektu). Wszystkie przewody muszą znajdować się w korytkach maskujących, tak aby dzieci i inne osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

System po instalacji i konfiguracji musi być gotowy do pracy. Cenę montażu, instalacji, konfiguracji krótkiego szkolenia z obsługi systemu dla minimum dwóch osób w należy wliczyć do ceny całego zestawu.