SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu:  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pacyna

Zamawiający:    Gmina Pacyna

Specyfikację opracował: Włodzimierz Głowacki

Upr bud.284/67Gd

Upr.Proj. WBPP-AN-8386-5/68/83Wk.

Upr.Proj. UAN-NB-8386-5/18/86 Wk

Specjalność inst-inż w zakr.inst.sanit.

Data opracowania specyfikacji: Lipiec 2008r.

I. Zawartość opracowania

I.  Strona tytułowa.

II.  Przedmiot specyfikacji.

III. Zakres robót objętych specyfikacja techniczną.

IV. Określenia podstawowe.

V.  Materiały i urządzenia.
    VI.  Składowanie materiałów.

VII.  Sprzęt.

VIII.	Transport.

IX. Wykonywanie robót.

X.	 Kontrola jakości robót.

XI. Obmiar robót.

XII.  Odbiór robót.

II.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy budowie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pacyna woj. mazowieckie. Poniższą specyfikację wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

III. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

- Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla gruntu o słabej wodoprzepuszczalności  szt. 16.

Podstawowe  elementy oczyszczalni:

- Przyłącze kanalizacyjne od budynku mieszkalnego do osadnika.

- Osadnik gnilny EPURBLOC 3000 z filtrem( dla trzech oczyszczalni

osadnik  EPURBLOC 4000 z  filtrem).

- Dodatkowa wentylacja osadnika gnilnego.

- Drenaż rozsączający z warstwą rozsączającą i wspomagającą.

Dla 16  oczyszczalni zamontowana zostanie  przyzagrodowa przepompownia ścieków,

a 13 drenaży zostanie wykonanych w nasypie.

2.	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla gruntu dobrej wodowodoprzepuszczalności -szt. 3.

Podstawowe elementy oczyszczalni:

- Przyłącze kanalizacyjne od budynku mieszkalnego do osadnika.

- Osadnik gnilny EPURBLOC 3000 z filtrem ( dla jednej oczyszczalni

osadnik EPURBLOC 4000 z filtrem,)

- Dodatkowa wentylacja osadnika gnilnego.

- Drenaż rozsączający z warstwą rozsączającą.

Dla 1 oczyszczalni zamontowana zostanie przyzagrodowa przepompownia         ścieków i  drenaż wykonany  zostanie w nasypie.

Roboty będące przedmiotem zamówienia opisane są we Wspólnym  Słowniku Zamówień w sposób  następujący:

- 45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania ścieków

- 45232423-3 - przepompownie ścieków

- 45231300-8 - kanalizacja ściekowa

IV.	 Określenia podstawowe.Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków - zespół urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych dopływających systemem kanalizacji z gospodarstwa domowego. Przepustowość przyzagrodowej oczyszczalni ścieków oczyszczalni ścieków - średniodobowa ilość ścieków dopływająca na oczyszczalnię.

V.	Materiały i urządzenia.

- Wszystkie montowane przez wykonawcę materiały i urządzenia, dla których wymagane są aprobaty techniczne, deklaracje  zgodności lub certyfikaty, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

- Urządzenia:

- Osadnik gnilny

Osadniki gnilny typu SL-EPURBLOC o kształcie cylindrycznym i pojemności 3000 litrów z filtrem ( w czterech oczyszczalniach przewidziano osadnik o pojemności 4000 litrów). Osadniki wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości metodą wytłaczania z rozdmuchem. Posiadają 2 włazy rewizyjne oraz wyjmowany wkład filtracyjny wypełniony kształtkami z PE. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.

- Studzienka rozdzielcza i zamykająca

Studzienka rozdzielcza SL-RR 450 (o wysokości 450 mm) wykonana z polietylenu wysokiej gęstości metodą wytłaczania z rozdmuchem. Posiada otwór wlotowy o średnicy 110 mm oraz 6 wylotów o średnicy 110 mm. Studzienka zamykająca SL RBOU 450 (o wysokości 450 mm) wykonana z polietylenu wysokiej gęstości metodą wytłaczania z rozdmuchem. Posiada sześć otworów wlotowych o średnicy 110 mm. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.

- Przepompownia ścieków

Przepompownia ścieków typu „VARIO" o wysokości 149 cm z pompą SEPTIK 600 S-l -03 P. Zbiornik przepompowni o przekroju poziomym kwadratowym 78x78 cm wykonany z polietylenu wysokiej gęstości metodą wytłaczania z rozdmuchem. Pompa wyposażona jest w rozdrabniające uzębienie pokrywy ssącej oraz posiada tzw. wolny przelot umożliwiający przetłaczanie ścieków zawierających elementy stałe o wielkości do 25 mm. Korpus pompy, pokrywa ssąca, uchwyt i bieżnia łożyska wykonane są z żeliwa szarego. Silnik jednofazowy wyposażony jest w zabezpieczenie termiczne. Korpus silnika i wał wykonane są ze stali nierdzewnej natomiast wirnik z żeliwa ciągliwego. Uszczelnienie wykonano z węglika krzemu. Wysokość podnoszenia pompy wynosi od 0,5 m do 10 m, natomiast maksymalna wydajność 2,8 l/s. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.

  - Składowanie materiałów.

- Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

- Osadniki można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że powierzchnia składowania będzie utwardzona i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu (na folii) w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

VII.  Sprzęt.

Wykonawca przystępujący do wykonania przyzagrodowych oczyszczalni ścieków powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparek podsiębiernych,

- spycharek kołowych,

- samochodów samowyładowawczych,

- samochodów dostawczych

- żurawi samochodowych,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

VIII.  Transport.

1. Transport rur. Rury PVC mogą być przewożone skrzyniowymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy   wyroby   przewożone   w   pozycji   poziomej   przed   przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

- Transport osadników. Transport osadników powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia    przed uszkodzeniem przewożonych elementów. Wykonawca dokona ich umocowania przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

- Transport kruszyw. Kruszywa mogą być przewożone przeznaczonymi do transportu materiałów sypkich środkami transportu, w   sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem.

- Transport cementu i jego przechowywanie. Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z      BN-88/6731-08

IX. Wykonywanie robót.

- Roboty przygotowawcze. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

- Roboty ziemne. Wykopy należy wykonać jako wykopy szerokoprzestrzenne. Metody wykonania robót (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego z zachowaniem minimalnych odległości od budynków. Szerokość wykopu uwarunkowana jest  zewnętrznymi  wymiarami  przewodu,    do których dodaje się obustronnie 0.4 m jako zapas potrzebny na montaż rur. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. W gruntach zwartych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna.

3.  Przygotowanie podłoża. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać
podłoże z pospółki lub żwiru o grubości 10 cm.

4. Roboty montażowe. Przyjęto następujące spadki kanalizacji:

5 Przyłącze kanalizacyjne od budynku do osadnika gnilnego - 2%,  drenaż rozsączający - 2 %o. Po wykonaniu prac ziemnych pod osadnik należy wyrównać i wypoziomować dno wykopu za pomocą 10 cm warstwy piasku. Następnie można przystąpić do montażu osadnika. Równocześnie z obsypywaniem osadnik napełnia się czystą wodą dla zrównoważenia ciśnienia gruntu. W przypadku występowania wód gruntowych zbiornik należy posadowić na warstwie piasku stabilizowanego cementem stosując także jego obsypkę w/w warstwą cementu z piaskiem.

X.  Kontrola jakości robót.

1.	Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej „Specyfikacji.." i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:

- badanie i pomiary szerokości i grubości wykonanej warstwy rozsączającej i wspomagającej z kruszywa mineralnego sprawdzenie      zgodności      z      dokumentacją    projektową    ułożenia przewodów kanalizacyjnych i drenażowych oraz studzienek – rozdzielczej i zbiorczej,

- badanie montażu osadników gnilnych,

- badanie wymaganego spadku kanalizacji - przewody dopływowe i odpływowe z oczyszczalni, drenaże rozsączające,

- sprawdzenie  prawidłowości połączenia przewodów, osadników i studzienek.

2.	Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy wspomagającej i rozsączającej oraz podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,

- odchylenie szerokości  w/w warstw nie powinno przekraczać ± 5 cm,

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku).

XI.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest jedna sztuka wykonanej i odebranej oczyszczalni przyzagrodowej.

XII .  Odbiór robót.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe osadników gnilnych,

- roboty montażowe wykonania rur kanalizacyjnych i drenażowych,

- wykonane warstwy drenażu - rozsączająca i wspomagająca.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.