### Załącznik nr 4

# Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP

| L.p | Wyszczególnienie | Wymagania minimum | Wypełnia Oferent opisać zastosowane rozwiązanie lub podać parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną |  | Podwozie z kabiną: |  |
| 1.1. | Samochód powinien posiadać Świadectwo Dopuszczenia CNBOP |  |  |  |
| 1.2. | Załączyć wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową |  |  |  |
| 1.3. | Rezerwa masy | Min 3% |  |  |
| 1.4. | Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas jazdy w terenie leśnym. |  |  |  |
| 1.5. | W przedziale autopompy dodatkowy głośnik współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |  |  |  |
| 1.6. | Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe umieszczone z przodu pojazdu. Zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas jazdy w terenie leśnym |  |  |  |
| 1.7. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym spełniającym normy Euro4 Podać wartość masowego wskaźnika mocy Dopuszcza się brak wyposażenia w urządzenie do pomiaru zużycia paliwa |  |  |  |
| 1.8. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu; maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunię-ciu lub rozłożeniu). Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,85 m, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. | - 3200 mm - nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu |  |  |
| 1.9. | Napęd 4 x 4 uterenowiony; powinien posiadać możliwość przekazywania napędu na wszystkie koła oraz blokady mechanizmów różnicowych międzykołowych i międzymostowych - możliwość blokady mechanizmu róznicowego przedniej i tylnej osi. |  |  |  |
| 1.10. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku - reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków |  |  |  |
| 1.11. | W kabinie kierowcy zamontowany: - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. - uchwyty aparatów powietrznych 4 szt. |  |  |  |
| 1.12. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne-komplet). INSTALACJA elektryczna wyposażona w główny wył. prądu. |  |  |  |
| 1.13. | Najmniejsza obrysowa średnica zawracania. | -max 18 m |  |  |
| 1.14. | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu. | - minimum 3 % |  |  |
| 1.15. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: | Od „-25 °C” do + 50 °C |  |  |
| 1.16. | Ogumienie uniwersalne szosowo-terenowe, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. |  |  |  |
| 1.17. | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |  |  |
| 1.18. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy typu sworzeń-ucho 40. wg PN-86/S-48023, posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa |  |  |  |
| 2. | Zabudowa pożarnicza: wykonana w całości z blachy nierdzewnej, klejona i nitowana (stal nierdzewna, stopy aluminium) Zbiorniki na środki gaśnicze mają być wykonane w całości z tworzywa sztucznego. |  |  |  |
| 2.1. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu pojazdu skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt pożarniczy o wymiarach w przybliżeniu 1300 x 400 x 400 mm. |  |  |  |
| 2.2. | Drabina do wejścia na dach. |  |  |  |
| 2.3. | Zbiornik wody. umieszczony wzdłużnie do osi pojazdu. Musi być wyposażony w nasadę 75,zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Konieczna jest konstrukcja zabezpieczająca przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem. | - pojemność minimum 2,5 m3 (dopuszcza się tolerancję 5%) |  |  |
| 2.4. | Zbiornik środka pianotwórczego. | - pojemność minimum 10 pojemności zbiornika wody |  |  |
| 2.5. | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia musi umożliwiać podanie wody i wodnego środka pianotwórczego do minimum: -dwóch nasad tłocznych 75, (z tyłu pojazdu), -linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zasysanie wody (z głębokości 1,5 m w 30sek., z głębokości 7,5m w 60 sek.) | Wyd. min. 2400 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m. |  |  |
| 2.6. | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka powinna dobrana w taki sposób, aby nie była większa od wydajności nominalnej autopompy Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. |  |  |  |
| 2.7. | Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany o wydajności dostosowanej do autopompy | Min. 4MPa Dł. węża 30mb |  |  |
| 2.8. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach. - linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego. |  |  |  |
| 2.9. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej silnika pojazdu, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika - wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnika W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |  |  |
| 2.10. | Z przodu pojazdu zamontowane zraszacze zasilane autopompą. |  |  |  |
| 2.11. | Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy automatyczny z najaśnicami o mocy łącznej 2000 W (4 X 500 W), wysokość masztu po rozłozeniu od poziomu dachowego podestu roboczego do reflektora nie mniejsza niż 1,5 m Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 (wg PN-92/E-08106). |  |  |  |
| 2.12 | Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak i zabezpieczające przednie światła |  |  |  |
| 2.13 | Wyposażenie dodatkowe: - 2 radiotelefony nasobne (wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. - wyciągarka o sile uciągu min 6 t. zamontowana z tyłu pojazdu - agregat prądotwórczy o mocy min 2 kW, silnik benzynowy czterosuwowy o mocy min 4,5 KM , rozruch elektryczny lub ręczny. |  |  |  |
| 3. | Na pojeździe należy zapewnić miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z tablicą nr IV-4. „Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” Sposób rozmieszczenia sprzętu zostanie uzgodniony z chwilą podpisania umowy. |  |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002).